FORMULARZ ASOTRTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 4 - WÓZKI

| L.p. | Przedmiot zamówienia | jm. | ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek transportowy, platformowy, stal nierdzewna AISI 304 wym. 1200x600x850 mm Przy wózkach montowane są koła o średnicy 100 lub 125 mm, w tym 2-sztuki z hamulcem. Koła mają bieżnię z pełnej gumy o twardości wg skali Shore'a A80, mogą przenosić obciążenie max 800 N, konstrukcja spawana zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, półki wózków transportowych z blachy o grubości 1,5 mm, ergonomiczne uchwyty zapewniają wygodne prowadzenie wózka. Stal nierdzewna chromowo-niklowa w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek transportowy platformowy ze stali nierdzewnej wym. 900x600x850mm 4 skrętne koła w tym dwa z hamulcem opis jak wyżej | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wózek do pojemników i skrzynek EURO, z hamulcem Waga produktu: 6.50 kg Wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo2745 Posiada zaczepy z obu stron do holowania, wym. wewnętrzny 600x400mm Wyposażony w 4 kółka skrętne ∅100mm, z bieżnikiem gumowym Nośność: 250kg | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |