Załącznik nr 3

Przedmiar robót

1.  Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr. zewn. 10 mm w ścianach – 37 m

2.  Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr. zewn. 15 mm w ścianach  - 98 m

3.  Punkty poboru gazów medycznych – 21 szt.

4. Trójniki miedziane gładkie o śr. 15 mm w instalacjach gazów medycznych – 9 szt.

5.  Złączki miedziane gładkie o śr. 15 mm w instalacjach gazów medycznych – 17 szt.

6.  Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr. rury 10 mm – 42 szt.

7.  Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr. rury 15 mm – 61 szt.

8.  Przygotowanie instalacji do uruchomienia – przedmuchanie – 21 pkt. poł.

9.  Przygotowanie instalacji do uruchomienia – próba ciśn. do 1,0 MPa – pierwsze 30 min – 1 odc.

10. Przygotowanie instalacji do uruchomienia – napełnianie – 21 pkt. poł.

11. Skrzynki do zaworów w inst. gazów medycznych – 1 szt.

12. Testy instalacji i certyfikacja – 1 kpl.