Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego SZP 3810 – 17/24

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagania ( min. ) | Nazwa/typ/model oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rejestrator sieciowy | 1 | Rejestrator sieciowy IP przeznaczony dla 16 kamer o maksymalnej rozdzielczości 12MP, wyposażony w dwa porty SATA dla dysków twardych o maksymalnej pojemności 10 TB każdy Rejestrator powinien posiadać dwie karty sieciowe, 1xHDMI, 2xUSB |  |
| 2. | Kamera | 10 | Kamera wandaloodporna IK1O kopułkowa IP zasilana przez POE o rozdzielczości 4 Mpx posiadająca obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm z wbudowanym promiennikiem IRLEP z zasięgiem 30m |  |
| 5. | Dysk twardy | 2 | Twardy dysk 3.5" o pojemności 6 TB wyposażony w interfejs SATA III. Dysk przeznaczony do pracy ciągłej 24/7 w systemach monitoringu |  |
| 6. | Switch | 1 | Switch POE 16 portowy przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w Standardzie IEEE 802.3af/at Switch powinien posiadać dwa porty służące do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych przez złącze RJ45 |  |
| 7. | Monitor LCD 32" Full HD | 1 | Monitor LCD 32" FullHD przeznaczony do pracy ciągłej w systemach nadzoru wizyjnego z rejestratorami cyfrowymi oraz komputerami PC. Wejście przelotowe dla analogowych sygnałów wizji CVBS. * Przekątna ekranu: 32" * Proporcje ekranu: 16:9 * Rozdzielczość: 1920 x 1080 * Wejście HDMI: 1 * Wejścia VGA: 1 |  |